I. Ogólne wymagania techniczne dla instalacji odnawialnych źródeł energii

- Projekt instalacji powinien być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, o których jest mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) - w przypadku kiedy montaż instalacji wymaga pozwolenia budowlanego, a w przypadku montażu instalacji na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych oraz w przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych projekt może być sporządzony przez osobę nieposiadającą takich uprawnień, np. przez inną osobę posiadającą uprawnienia określone w  § 12 Regulaminu.

- Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykonawcę spełniającego wymagania wskazane w § 12 Regulaminu.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny:

- być fabrycznie nowe;

- posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty

uruchomienia instalacji;

- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

- Całość instalacji powinna być objęta rękojmią wykonawcy za wady w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji.

- Moc cieplna instalacji ogrzewczej ma być dobrana w sposób zapewniający całkowite wykorzystanie ciepła wyprodukowanego w instalacji. Obliczenia prowadzące do określenia zapotrzebowania budynku na ciepło należy wykonać według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej. Zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć: w przypadku budynków nowych – 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych - 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej.

- Instalacja ogrzewcza powinna być zrównoważona hydraulicznie.

- W przypadku instalacji służących wyłącznie na potrzeby przygotowania wody użytkowej     (c.w.u), z dofinansowania wyklucza się podłączonych odbiorców ciepła ze scentralizowanej sieci ciepłowniczej.

- W skład instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe), które nie będą podłączane do sieci elektroenergetycznej, muszą wchodzić urządzenia do magazynowania energii, dobrane odpowiednio do mocy instalacji.

- Inwertery (falowniki) stosowane w instalacjach muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia” lub równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadać oznakowanie CE.

- Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii

elektrycznej, to powinny one posiadać następujące cechy:

- pojemność akumulatorów dobrana adekwatnie do znamionowej mocy instalacji, lecz

nie mniejsza niż:

- 1 kWh dla mocy do 3 kW włącznie,

- 2 kWh dla mocy od 3 do 6 kW włącznie,

- 3 kWh dla mocy od 6 kW do 10 kW włącznie,

- 4 kWh dla mocy powyżej 10 kW;

- możliwość łączenia baterii szeregowo i równolegle w moduły dające poziom 24V lub

48V i 96V;

- co najmniej 2500 pełnych cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności;

- deklarowana przez producenta żywotność co najmniej 7 lat;

- klasa szczelności IP67, w przypadku instalacji akumulatorowych umiejscowionych na

zewnątrz budynku;

- system zarządzania baterią posiadający co najmniej funkcje: monitoring napięcia każdego ogniwa, balansowanie ogniw, zabezpieczenie przed wysokim prądem, napięciem 
i zwarciem, monitorowanie temperatury ogniw i układu zabezpieczającego, redundancja zabezpieczeń, możliwość awaryjnego odłączenia baterii, liczenie State of Charge;

- interfejs: RS485 lub CAN lub Modbus;

- możliwość odczytu stanu naładowania baterii, napięć i statusu ładowania.

- Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.

II. Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji

Pompy ciepła

- Znamionowa moc instalacji: do 40 kW (określona w punktach pracy A2W35 lub B0W35 lub W10W35 lub E4W35 według wymienionych poniżej odpowiednich norm).

- Instalacja centralnego ogrzewania współpracująca z pompą ciepła powinna być niskotemperaturowa (maksymalna temperatura zasilania 55°C dla temperatury pomieszczenia 20°C).

- Tylko powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewnętrzne, może być źródłem energii dla powietrznych pomp ciepła.

- Pompy ciepła powinny posiadać następujące wartości współczynników efektywności COP:

- pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35: COP≥3,1;

- pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy B0W35: COP≥4,3;

- pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35: COP≥5,1;

- pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy E4W35: COP≥4,3;

- pompa ciepła typu powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do przygotowanie wody użytkowej (c.w.u.), w punkcie pracy A15/W10-55: COP≥2,9.

- Pompa ciepła powinna posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z norm:

- PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” lub

- PN-EN 12309 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW” lub

- PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Badanie 
i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej” lub

- PN-EN 15879-1 „Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła grunt-woda”

lub norm równoważnych, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPA Q. Data wystawienia certyfikatu lub raportu z badań nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

W okresie przejściowym, dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 30 czerwca 2016 r., wartości współczynników efektywności COP mogą być deklarowane przez producentów.

- Układ musi być tak zaprojektowany, aby sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia” (dla pomp 
o napędzie elektrycznym) lub PN-EN 12309-2 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne 
i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energii” (dla pomp zasilanych gazem) lub norm równoważnych, wynosił:

- dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3,3;

- dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3,8;

- dla pomp ciepła zasilanych ciepłem: SCOP≥1,25.

Osiągnięcie wymaganej wartości SCOP musi być potwierdzone obliczeniami lub komputerowymi programami symulacyjnymi.

W okresie przejściowym, dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 30 czerwca 2016 r., sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej SCOP może być liczony zgodnie z międzynarodowym standardem VDI4650, zmodyfikowanym dla polskich warunków klimatycznych lub standardem równoważnym.

- Obowiązkowym elementem instalacji jest licznik energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urządzenia instalacji lub licznik gazu służącego do zasilania pompy.

- W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane 
z budową kompletnej instalacji, m.in.:

- zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku;

- wykonanie dolnego źródła ciepła wraz z pracami odtworzeniowymi;

- modernizacja przyłącza energetycznego lub gazowego (o ile zachodzi taka konieczność);

- modernizacja instalacji c.o. i/lub c.w.u.;

- zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła);

- liczniki ciepła i energii elektrycznej lub gazu;

- koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane);

- roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła.

Instalacje solarne

- Znamionowa moc instalacji: do 40 kW.

- Parametry projektowanej instalacji (powierzchnia kolektorów, pojemność zbiornika) muszą być potwierdzone za pomocą obliczeń lub komputerowych programów symulacyjnych.

- Instalacja powinna służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

- Kolektory słoneczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normą:

- PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne –Cześć 1: Wymagania ogólne” lub równoważną wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań” lub równoważną lub

- europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadane przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Obowiązkowym elementem instalacji jest licznik ciepła montowany w obiegu kolektora słonecznego umożliwiający lokalną prezentację danych (np.: zintegrowany z zespołem sterującym pracą instalacji).

- W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane 
z budową kompletnej instalacji, m.in.:

- zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku;

- zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła);

- licznik ciepła;

- koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane);

- roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym lub obok budynku.

Systemy fotowoltaiczne

- Znamionowa moc instalacji: do 40 kWp (pomiar w Standardowych Warunkach Pomiaru).

- Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

- PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub

- PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,

lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

- System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

- W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane 
z budową kompletnej instalacji, m.in.:

- zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy 
z instalacjami odbiorczymi w budynku;

- w przypadku instalacji przyłączonej do sieci – koszt materiałów i robót niezbędnych 
do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;

- zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej 
lub ciepła;

- liczniki energii elektrycznej;

- urządzenia monitorujące parametry pracy systemu pracujące zgodnie z normą PN-EN 61724 „Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy”;

- koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane);

- roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym lub obok budynku (np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej, montaż urządzeń antyprzepięciowych).

Małe elektrownie wiatrowe

- Znamionowa moc instalacji: do 40 kWe.

- Turbozespoły wiatrowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 61400-2 „Turbozespoły wiatrowe - Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych turbozespołów wiatrowych” lub odpowiednio równoważnej oraz posiadać oznakowanie CE. Za jedne z równoważnych systemy certyfikacji uznaje się: Small Wind Certification Council (SWCC), Microgeneration Certification Scheme (MCS), Canadian Wind Turbine Codes and Standards, Regeling Groencertificaten Elektriciteitswet.

- W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane 
z budową kompletnej instalacji, m.in.:

- zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy 
z instalacjami odbiorczymi w budynku;

- w przypadku instalacji przyłączonej do sieci - koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;

- zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła;

- liczniki energii elektrycznej;

- koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane);

- koszt pomiaru wiatru w miejscu posadowienia turbiny (do 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji);

- roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym (np. wzmocnienie więźby dachowej) lub na maszcie wolnostojącym.

Uwaga:

1. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

a) więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

b) więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

2. Powyższe wytyczne będą podlegały ciągłemu monitoringowi i okresowym przeglądom.

Jeżeli konieczne będzie dostosowanie zapisów do aktualnej sytuacji rynkowej lub

porządku prawnego, wytyczne zostaną zaktualizowane.

III. Efektywność kosztowa – maksymalny poziom jednostkowych kosztów kwalifikowanych

- Pompy ciepła:

- dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 000 zł/kW;

- dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:

- z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5 000 zł/kW,

- z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8 000 zł/kW,

- dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5 500 zł/kW.

- Instalacje solarne - 2 000 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2).

- Systemy fotowoltaiczne:

- dla instalacji o mocy poniżej 5 kW: 7 000 zł/kWp;

- dla instalacji o mocy od 5 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.

- Małe elektrownie wiatrowe:

- dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 zł./kW;

- dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 zł/kW.

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.